## Slide 1: 计算机体系结构实验 讲解课1 夏昊珺 2019.3.28 xhjustc@mail.ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验课主页 https://github.com/Summer-Summer/ComputerArchitectureLab

## Slide 3: 内容提纲
实验内容安排
签到与课堂安排
数据通路和代码分析
Vivado演示（导入代码，仿真）
RISCV Test测试例演示
使用脚本生成.inst .data
其他问题

## Slide 4: 一：实验内容安排
Lab1（4-5周）【15~20%】： 熟悉RISC-V指令集，完成RV32I指令集流水线CPU的设计报告；
Lab2（6-8周）【40%】： 配置和使用RISCV编译工具链；完成RV32I流水线CPU的Verilog代码；利用RISCV-test测试文件进行仿真和CPU功能验证
Lab3（第9周）【10%】： 将CPU烧写到FPGA上，并进行测试
Lab4（10-12周）【20~25%】： 进一步拓展流水线（待定，可能是要求实现分支预测器或简化Cache）
Lab5（第13周）【10%】：学习使用提供的Tomasulo软件模拟器和多Cache一致性软件模拟器，并完成实验报告

## Slide 5: 一：实验内容安排
Github文件目录介绍
https://github.com/Summer-Summer/ComputerArchitectureLab

## Slide 6: 二：签到与课堂安排
学生总数220人左右，教室容量110，每周开两次实验课，内容完全一样，可二选一参加（周四下午14:30或周六晚上18:30）
验收和报告补交在一周内扣除20%成绩，介于一周两周之内补交扣除40%成绩，超过两周不予验收。
为了照顾对流水线不熟悉的学生和鼓励实验课出勤，每堂课设置签到。（每次实验课开始15分钟后停止签到，实验课结束半小时前可以签离，每周两个实验时间段任选其一参加，有签到和签离就算当周满勤）。
上周和本周连续两次满勤可以申请本周实验晚交一周不做扣分处理。（比如Lab2阶段一验收是第6周，如果到了第6周实验课结束了实验还没做完，如果你第5周和第6周都满勤，可以在第6周签离时向助教申请晚交一周同时不扣分。）希望对流水线和verilog不熟悉的同学可以积极参与实验课，届时有问题多问问助教，助教可以一对一讲解或者统一指导。
签到记录不以其他方式影响成绩

## Slide 7: 三：数据通路和代码分析
CPU设计图.pdf
Notes: 为什么将DataMemory和InstructionMemory嵌入在段寄存器中？
DataMemory和InstructionMemory输入地址是字（32bit）地址，如何将访存地址转化为字地址输入进去？
如何实现DataMemory的非字对齐的Load？
如何实现DataMemory的非字对齐的Store？
为什么RegFile的时钟要取反？
NPC_Generator中对于不同跳转target的选择有没有优先级？
ALU模块中，默认wire变量是有符号数还是无符号数？
AluSrc1E执行哪些指令时等于1’b1？
AluSrc2E执行哪些指令时等于2‘b01？
哪条指令执行过程中会使得LoadNpcD==1？
DataExt模块中，LoadedBytesSelect的意义是什么？
Harzard模块中，有哪几类冲突需要插入气泡？
Harzard模块中采用默认不跳转的策略，遇到branch指令时，如何控制flush和stall信号？
Harzard模块中，RegReadE信号有什么用？
0号寄存器值始终为0，是否会对forward的处理产生影响？

## Slide 8: 三：数据通路和代码分析
https://www.cnblogs.com/mikewolf2002/p/9864652.html
对于branch指令的功能描述不是很准确
auipc指令描述有问题
jalr是I型指令不是UJ型

## Slide 9: 三：数据通路和代码分析
Lab2-CPU代码实现验收标准和实验报告要求
Notes: 为什么将DataMemory和InstructionMemory嵌入在段寄存器中？
DataMemory和InstructionMemory输入地址是字（32bit）地址，如何将访存地址转化为字地址输入进去？
如何实现DataMemory的非字对齐的Load？
如何实现DataMemory的非字对齐的Store？
为什么RegFile的时钟要取反？
NPC_Generator中对于不同跳转target的选择有没有优先级？
ALU模块中，默认wire变量是有符号数还是无符号数？
AluSrc1E执行哪些指令时等于1’b1？
AluSrc2E执行哪些指令时等于2‘b01？
哪条指令执行过程中会使得LoadNpcD==1？
DataExt模块中，LoadedBytesSelect的意义是什么？
Harzard模块中，有哪几类冲突需要插入气泡？
Harzard模块中采用默认不跳转的策略，遇到branch指令时，如何控制flush和stall信号？
Harzard模块中，RegReadE信号有什么用？
0号寄存器值始终为0，是否会对forward的处理产生影响？

## Slide 10: 四：Vivado演示
导入文件夹代码
添加仿真testbench
进行仿真

## Slide 11: 五：RISCV Test测试例演示
修改TestBench文件中的初始化文件路径
进行仿真

## Slide 12: 六：使用脚本成.inst .data演示
拷贝汇编文件
进行make

## Slide 13: Q & A 夏昊珺 2019.3.28 xhjustc@mail.ustc.edu.cn